Zakład Tworzyw Sztucznych

Tomasz Skrzypek

Kutyły 30 A

37-405 Jarocin

Tel. 600 031 022						Kutyły, 27.03.2017r.

…………………………………					…………………………. nazwa/pieczęć firmowa							miejscowość data

# ZAPYTANIE OFERTOWE

I.	Nazwa i adres zamawiający:

Nazwa:	Zakład Tworzyw Sztucznych

Adres:	Kutyły 30 A, 37-405 Jarocin

Tel. 	600 031 022

Email: 	tomasz_skrzypek@op.pl

NIP:	8652120556

REGON:	180856320

II. Rodzaj zamówienia:	Dostawa i montaż

III. Nazwa zamówienia:	Linia technologiczna do rozdrabniania tworzyw sztucznych cienkościennych objętościowych – 1 sztuka

IV. Opis przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowej linii technologicznej do rozdrabniania tworzyw sztucznych cienkościennych objętościowych –-1 sztuka

Wspólny słownik zamówień (CPV): 	42000000-6 Maszyny przemysłowe

Linia technologiczna do rozdrabniania tworzyw sztucznych cienkościennych objętościowych –  musi posiadać takie parametry techniczne i urządzenia jak:

- Młyn o mocy silnika głównego minimalnie 50kW. Szerokość rotora co najmniej 800mm i średnica 580mm. Układ noży rotora V, minimalna ilość zestawów noży rotora 5 sztuk.  Korpus maszyny otwierany hydraulicznie za pośrednictwem agregatu hydraulicznego o mocy co najmniej 1kW. Szafa sterownicza:  rozruch silnika głównego - gwiazda/trójkąt , sterowanie agregatem hydraulicznym, sterowanie odciągiem pneumatycznym. Łożyska rotora o podwyższonej wytrzymałości,  dwurzędowe baryłkowe. Konstrukcja spawana, wykonana ze stali konstrukcyjnej gat. 18 G2A lub równoważnej, malowana dwukrotnie farba poliuretanową z utwardzaczem. Wydajność maszyny minimalnie 1000kg/h.

- Kruszarka dwuwałowa o mocy układu rozdrabniania co najmniej 2 x 15kW. Długość robocza wałów rozdrabniających co najmniej 900 mm. Maszyna powinna być wyposażona w docisk hydrauliczny pracujący automatycznie. Moc agregatu hydraulicznego minimalnie 1 kW.  Maszyna musi posiadać ochronę przed przeciążeniem silników głównych oraz automatyczny bieg wsteczny. Szafa sterownicza:  rozruch silników głównych, sterowanie agregatem hydraulicznym. Łożyskowanie układu rozdrabniającego o podwyższonej wytrzymałości,  dwurzędowe baryłkowe. Otwór wlotowy co najmniej 1100 x1400mm. Korpus kruszarki, rama, zasyp oraz docisk hydrauliczny wykonane ze stali konstrukcyjnej gat. 18 G2A lub równoważnej, malowana dwukrotnie farbą poliuretanową z utwardzaczem. Wydajność maszyny minimalnie 1200kg/h.

- Podajnik taśmowy nr 1.Układ prosty. Minimalna szerokość taśmy transportowej 1100mm i długości  3,5 m. Konstrukcja mobilna na kołach. Moc napędu przenośnika co najmniej 1 kW. Taśma transportowa o podwyższonej wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne. Konstrukcja przenośnika wykonana ze stali konstrukcyjnej gat. 18 G2A lub równoważnej, malowana dwukrotnie farba poliuretanową z utwardzaczem.

- Podajnik taśmowy nr 2. Układ łamany typ L. Minimalna szerokość taśmy transportowej 500mm i długości  4 m. Konstrukcja mobilna na kołach. Moc napędu przenośnika co najmniej 0,8 kW. Taśma transportowa o podwyższonej wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne. Konstrukcja przenośnika wykonana ze stali konstrukcyjnej gat. 18 G2A lub równoważnej, malowana dwukrotnie farba poliuretanową z utwardzaczem.

- Zestaw odciągu pneumatycznego o mocy co najmniej 6 kW. Układ wyposażony w rury transportowe o średnicy co najmniej 160mm. Zawieszenie na worki typu Big-Bag. Cyklon wraz z workiem filtracyjnym. Konstrukcja przenośnika wykonana ze stali konstrukcyjnej gat. 18 G2A lub równoważnej, malowana dwukrotnie farba poliuretanową z utwardzaczem. Wymiary konstrukcji co najmniej 1,2 x 1,2 x 4m.

- certyfikat CE

- DTR-ka

- Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w siedzibie zamawiającego

V. Termin odbioru końcowego

Termin odbioru końcowego Linia technologiczna do rozdrabniania tworzyw sztucznych cienkościennych objętościowych (potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym)  oraz przekazania kompletu dokumentacji technicznej i gwarancyjnej max do 20.07.2017 roku w siedzibie Zamawiającego.

VI.	Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (waga).

| Lp. | Kryterium (symbol) | Waga kryterium |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena netto (C) | 60% |
| 2 | Termin dostawy (D) | 25% |
| 3 | Gwarancja (G) | 15% |

VII.	Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium:

1. Kryterium: C – Cena netto – Waga 60%:

- Cena oferty powinna zawierać informację o wszystkich kosztach, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść w związku z dostawą i montażem przedmiotu zamówienia.

- Cena netto, cena brutto za całość oferty powinna być wyrażona w złotych polskich lub                   w walucie euro (EUR)

- Ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Cena podlegająca ocenie będzie ceną netto za wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnego    z pkt. IV.

- Punkty w przedmiotowym kryterium zostaną przyznane na podstawie ceny netto podanej w formularzu oferty.

W ramach przedmiotowego kryterium Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów za kryterium „cena netto” wyliczonych w oparciu o wzór:

C = Cena netto oferty najniższej / Cena netto rozpatrywanej oferty x 60 = ilość punktów

Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach kryterium: 60 pkt.

2. Kryterium D – Termin dostawy przedmiotu zamówienia– waga 25%

- Termin dostawy przedmiotu zamówienia powinien obejmować całkowity okres niezbędny Dostawcy od podpisania umowy do dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnego z pkt. IV Zapytania ofertowego.

- Termin dostawy przedmiotu zamówienia należy podać w tygodniach (pełne jednostki).

- Punkty w przedmiotowym kryterium zostaną przyznane na podstawie liczby tygodni wymaganych do realizacji przedmiotu zamówienia podanych w formularzu oferty.

W ramach tego kryterium Zamawiający dokona oceny ofert pod kątem terminu dostawy przedmiotu zamówienia:

- Termin dostawy przedmiotu zamówienia: do 9 tygodni – 25 pkt.

- Termin dostawy przedmiotu zamówienia: powyżej 9 do 12 tygodni – 10 pkt

- Termin dostawy przedmiotu zamówienia: powyżej 12 do 15 tygodni – 1 pkt.

Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach kryterium: 25 pkt.                                                                     Termin montażu linii  czerwiec/lipiec 2017 rok

Termin odbioru końcowego (potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym)  oraz przekazania kompletu dokumentacji technicznej i gwarancyjnej max do 20.07.2017 roku w siedzibie Zamawiającego.

3. Kryterium G - Gwarancja – waga 15%

- Okres gwarancji należy podać w miesiącach (pełne jednostki), licząc od momentu uruchomienia przedmiotu zamówienia (potwierdzonej protokołem)

- Punkty w przedmiotowym kryterium zostaną przyznane na podstawie liczby miesięcy udzielonej gwarancji, podanych w formularzu oferty.

W ramach tego kryterium Zamawiający dokona oceny ofert udzielonego okresu gwarancji                   na przedmiot zamówienia określony w pkt. IV niniejszego zapytania ofertowego, liczony                     od momentu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia (potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym):

- Powyżej 18 miesięcy– 15 pkt.

- Powyżej 12 miesięcy do 18 miesięcy – 10 pkt.

- do 12 miesięcy – 5 pkt.

Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach kryterium: 15 pkt.

Punkty przyznane w kryterium ceny, kryterium terminu dostawy danej oferty, kryterium gwarancji zostaną do siebie dodane. Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach wszystkich kryteriów wynosi 100 pkt. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą sumaryczną liczbę punktów według wzoru:

Ʃ = C + D + G

Gdzie:

Ʃ – łączna suma przyznanych punktów

C – liczba punktów przyznana w kryterium „CENA”

D – liczba punktów przyznana w kryterium „TERMIN DOSTAWY”

G – liczba punktów przyznana w kryterium „GWARANCJA”.

Załączniki do zapytania ofertowego dostępne na stronie http://www.zts.org.pl/

Informacje zostały umieszczone także na stronie https://zamowieniarpo.podkarpackie.pl/

VIII.	Miejsce, sposób i termin składania oraz otwarcia ofert

- Miejscem składania ofert: Kutyły 30 A, 37-405 Jarocin

- Oferta powinna zostać złożona w terminie od 27.03.2017 do 05.04.2017 roku do godziny 15:00, tj. w godzinach pracy Zakładu (Zamawiającego) 7:00-15:00. W przypadku przesyłania oferty Pocztą Polską bądź firmą kurierską decyduje data i godzina wpływu oferty na adres Zakład Tworzyw Sztucznych Tomasz Skrzypek, Kutyły 30 A, 37-405 Jarocin.

- Oferty składane/nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

- Oferty należy składać w zamkniętej kopercie wraz z dopiskiem „Oferta na dostawę i montaż fabrycznie nowej Linia technologiczna do rozdrabniania tworzyw sztucznych cienkościennych objętościowych – 1 sztuka”. Oferty składane w innej formie nie będą przyjmowane oraz rozpatrywane przez Zamawiającego.

- Oferta musi być złożona w formie pisemnej i być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu Oferenta.

- Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Oferent.

- Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.

- Otwarcie kopert z Ofertami nastąpi w dniu 05.04.2017 r. o godzinie 16.00 w miejscu składania ofert Zakład Tworzyw Sztucznych Tomasz Skrzypek, Kutyły 30 A, 37-405 Jarocin..

- Wszyscy oferenci biorący udział w procedurze o udzielenie zamówienia, będą mieli możliwość uczestniczenia osobiście w posiedzeniu otwarcia kopert z ofertami we wskazanym terminie i miejscu (Zakład Tworzyw Sztucznych Tomasz Skrzypek, Kutyły 30 A, 37-405 Jarocin., godz. 16.00 w dniu 05.04.2017). Zamawiający przed otwarciem kopert z ofertami poda do wiadomości oferentów kwotę jaką przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. W trakcie spotkania Zamawiający poinformuje również oferentów o ilości złożonych ofert, a także poda nazwy i adresy wykonawców, ceny poszczególnych ofert oraz informacje dotyczące pozostałych kryteriów oceny ofert (kryterium: termin dostawy, kryterium: gwarancja). Oferenci podczas spotkania będą mieli możliwość zapoznania się z treścią złożonych ofert, z zastrzeżeniem konieczności zachowania przepisów dotyczących ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.

- Wyniki rozstrzygnięcia wyboru zostaną opublikowane niezwłocznie na stronie internetowej http://www.zts.org.pl oraz wysłane do oferentów.

- Wszyscy oferenci będą mieli możliwość uzyskania w wybrany sposób (w siedzibie Zamawiającego, lub elektronicznie) wglądu do pełnego protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia, zał. nr 1 do zapytania ofertowego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania przetargowego w każdym czasie bez podania przyczyny. W szczególności dotyczy to przypadku, gdy kwota przeznaczona przez Zamawiającego na wykonanie zamówienia będzie niższa od oferty przewidującej najniższą cenę. W związku z unieważnieniem postępowania przetargowego Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

- Oferent ma możliwość składania pytań do niniejszego Zapytania ofertowego.

- Zamawiający udziela odpowiedzi ws. treści Zapytania ofertowego, jeżeli prośba o udzielenie wyjaśnień wpłynie nie później, niż do końca dnia 03.04.2017r. Jeżeli prośba taka wpłynęła w terminie późniejszym albo prośba ta dotyczy udzielonych już wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień, albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Sposób porozumiewania się Zamawiającego z oferentami: szczegółowych informacji nt. przedmiotu zamówienia udziela Pan Skrzypek Tomasz w formie pisemnej (poczty elektronicznej) pod adresem e-mail: tomasz_skrzypek@op.pl

IX.	Informacje na temat zakresu wykluczenia.

1. W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienia udzielane przez Zamawiającego, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub  kurateli,

- pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

2. Za spełnienie warunku o którym mowa powyżej, Zamawiający uzna, jeżeli będzie miał możliwość podpisania oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego - wzór oświadczenia             o braku powiązań z wykonawcami i załącznika nr 3 do zapytania ofertowego - wzór oświadczenia               o nieistnieniu konfliktu interesów.

3. Wykonawca nie spełniający warunków udziału w postępowaniu zapytania ofertowego albo powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym zostaje wykluczony, a jego oferta odrzucona.

4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

5. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.

IX. Warunki, zmiany umowy, kary umowne i odstąpienie od umowy:

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany warunków umowy zawartej z podmiotem wybranym                w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

X. Postanowienia końcowe:

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zapytaniu ofertowym mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Załączniki:

- zał. 1 Protokół postępowania o udzielenia zamówienia publicznego (wypełnia Zamawiający)

- zał. 2 Oświadczenie o braku powiązań z wykonawcami (wypełnia Zamawiający)

- zał. 3 Oświadczenie o nieistnieniu konfliktu interesów (wypełnia Zamawiający)

........................................................................

(podpis i pieczęć zamawiającego)